## Slide 1
Кодирование звуковой информации
Атякшев С.А.
Колбанов Д.О.
Самара 2024

## Slide 2
В конце XIX века Томас Эдисон создал фонограф - первый в истории прибор, позволяющий записывать и воспроизводить звук, что положило начало развитию звуковой техники.
История звукозаписывающей техники.
2

## Slide 3
Аналоговое представление звука
3
До появления цифровых технологий, звукозапись и передача звука осуществлялись с помощью аналоговых устройств, где звуковой сигнал непрерывно преобразовывался в электрический и обратно, используя физические носители, такие как грампластинки и магнитные ленты.

## Slide 4
Принцип работы
4
Микрофон используется для ввода звука в компьютер. Непрерывные электрические колебания, идущие от микрофона, преобразуются в числовую последовательность. Эту работу выполняет устройство, подключаемое к компьютеру, которое называется аудиоадаптером, или звуковой картой. Воспроизведение звука, записанного в компьютерную память, также происходит с помощью аудиоадаптера, преобразующего оцифрованный звук в аналоговый электрический сигнал звуковой частоты, поступающий на акустические колонки или стереонаушники. Из сказанного следует, что звуковая карта совмещает в себе функции ЦАП и АЦП.

## Slide 5
Способы кодирования звуковой информации. Метод FM
5
Звук, преобразуемый в цифровую форму для обработки компьютером, подвергается временной дискретизации, разбивая его на короткие интервалы, и квантованию, разделяя амплитуду на дискретные уровни, глубина кодирования которых определяет количество уровней квантования, рассчитываемое по формуле N = 2^i, где N - количество уровней, а i - глубина кодирования в битах.

## Slide 6
Связь частоты дискретизации и глубины кодирования с качеством звука
6
Более точное цифровое представление звукового сигнала достигается увеличением частоты дискретизации и глубины кодирования, что увеличивает размер файла, но позволяет более точно восстановить исходный сигнал, а информационный объем файла рассчитывается по формуле
I = i • ν • t • k
где i - глубина кодирования, ν - частота дискретизации, t - время звучания, k - коэффициент качества звука.

## Slide 7
Способы кодирования звуковой информации. Метод Wave Table
7
Wave-Table синтез использует заранее записанные звуки (сэмплы) для создания высококачественного звука, имитирующего реальные инструменты.

## Slide 8
Формат MP3
8
MP3 - формат файла для хранения аудио-информации. Один из наиболее распространенных форматов цифрового кодирования звуковой информации.
MP3 формат популярен благодаря своей способности сжимать аудиофайлы без значительной потери качества. Это позволяет хранить и передавать большое количество музыки с минимальными затратами на хранение и передачу данных.

## Slide 9
Представление композиции Бетховена «К Элизе» в виде волны
9

## Slide 10
Преобразование Фурье
10

## Slide 11
Приёмы, используемые при кодировании
11
Обрезка высоких частот
Эффект маскировки
Стерео
Алгоритм Хаффмана

## Slide 12
БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ